Stand 31.08.2012

Anlage 10

Ergebnisdarstellung (Karten, Tabellen, Legenden)

# 1. Grundlagen

## Allgemeines

Die folgenden Vorgaben sind sowohl bei der Erstellung von Shapes und Layouts im GIS als auch von analogen Karten und ggf. für Abschnittsblätter und Tabellen zu beachten.

Grundsätzlich sind die Darstellungen

- an der jeweils aktuellen WFD-Codelist zu orientieren, welche mit den Unterlagen gem. Anlage 2 der Leistungsbeschreibung überreicht wird

- an sonstigen Vorgaben der Leistungsbeschreibung und der anderen Anlagen auszurichten (u.a.  Punkt 6 der Leistungsbeschreibung, Anlage 2 Maßnahmendatenbank, Anlage 3,  Anlage 4-8 und 11) und

- an den nachfolgenden Vorgaben und Beispielen zu orientieren.

Die Vorgaben sind während der Bearbeitung hinsichtlich ihrer Praktikabilität zu überprüfen. Für Themen, für die keine konkreten Vorgaben gemacht werden, sind Vorschläge zu unterbreiten und diese mit dem AG abzustimmen.

Bei einem entsprechenden Arbeitsstand ist eine Absprache zwischen AN und AG vorzunehmen, in der der Umfang und die Details des Kartenwerkes verbindlich festgelegt werden.

## Karten- bzw. Themenliste

Zu den folgenden Themen ist jeweils mindestens eine Karte zu erstellen. Bei starker Verdichtung der Information auf der Karte können in Abhängigkeit von der Größe des Gebietes mehrere Kartenblätter zum Thema erarbeitet werden.

Grundsätzlich sind in der Darstellung.

- Bestand

- Bewertung

- Defizite

- Belastungen

- Entwicklungsziele

- Handlungsziele

- Maßnahmen

- Bewirtschaftungsziele

deutlich zu unterscheiden.

Die Nummerierung der Karten bzw. sonstigen Ergebnisdarstellungen richtet sich nach der Gliederung des GEK (Anlage 3).

Kapitel 1 - Einführung:	keine Karte etc.

Kapitel 2 – Gebietsübersicht und Gewässercharakteristik

Abgrenzung und Gebietscharakterisierung des Gebiets

2-1	Übersichtskarte

2-2	Naturräumliche Ausstattung

Schutzkategorien

2-3	Schutzgebiete

Hydrologie und Wasserbewirtschaftung

2-4	Wasserwirtschaft

2-5	quasinatürlicher Abfluss

Nutzungen mit Wirkung auf die Gewässer

  - Nutzungen mit Wirkung auf die Gewässer

Kapitel 3 – Vorliegende Planungen und genehmigte/umgesetzte Maßnahmen/ Grundlagen		keine Karte, Ergebnisse evtl. tabellarisch oder als Abb. etc.

Kapitel 4 – Darstellung der vorliegenden Ergebnisse nach WRRL

4-1	Typen und Kategorien

4-2	Ökologischer Zustand und Bewirtschaftungsziele

4-3	Chemischer Zustand und Bewirtschaftungsziele

Kapitel 5 – Ergebnisse der Geländebegehungen ....

Seen ggf. in gesonderten Abb. oder Karten

  - Gewässerstrukturkartierung – Gesamtklasse

  - Gewässerstrukturkartierung – Einzelparameter

  - Gewässerstrukturgütebewertung nach WRRL

  - Hydrologischer Zustand

  - Seenuferbewertung

Kapitel 6 – Entwicklungsziele, Defizitanalyse ...

6-1	Defizite

6-2	Belastungen

6-3 	Handlungsziele

Kapitel 7 - Benennung der erforderlichen Maßnahmen

auch tabellarisch bzw. in Maßnahme- und Abschnittsblättern

7_1 Maßnahmen und Prioritäten (OWK-scharf)

7_2 ggf. Bildung von Maßnahmenkombinationen

7-3 Anforderungen an die Gewässerunterhaltung

Kaptel 8 - Bewertung der Umsetzbarkeit, Machbarkeits- und Akzeptanzanalyse

Evtl. tabellarisch bzw. in Maßnahme- und Abschnittsblättern

8-1 evtl. Entwicklungsbeschränkungen

Kapitel 9 - Priorisierung der Maßnahmen / Vorschlag von Vorzugsvarianten

Textlich (ggf. auch tabellarisch) mit Bezug auf Darstellung der Maßnahmenpriorisierung in Karte 7-1

Kapitel 10 - Bewirtschaftungs-/ Handlungsziele und Ausnahmetatbestände

Textlich (ggf. auch tabellarisch)

## Grundlegende Inhalte für alle Karten

Als Grundlagen für alle Karten und für alle analogen Darstellungen sind zu übernehmen:

- Basis TK (Übersicht TK50, sonstige Karten TK 10 oder 25) in Graukombination

- Grenze des GEK

- WRRL-berichtspflichtige Fließgewässer

- WRRL-berichtspflichtige Standgewässer

- Maßstab für Übersichtskarten 1.:50.000, tlw. auch 1:100.000, sonstige Karten 1:25.000 und größer

Der Plankopf wird im ArcGIS-Format als Layout übergeben, und orientiert sich am folgenden Beispiel (Hinweis: das Landesumweltamt wurde in Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz umbenannt, der Kopf wurde bereits geändert):

Beispiel Plankopf Nuthe

Grundsätzlich sind in den Legenden nur die Inhalte darzustellen, die auch in dem Kartenausschnitt dargestellt sind.

Soweit eine Bänderdarstellung in Fließrichtung geordnet erfolgt, und die Fließrichtung nicht eindeutig erkennbar ist, sollte die Fließrichtung mit einem Pfeil gekennzeichnet werden.

# 2.	Thematische Karten

## 2-1	Übersichtskarte

Maßstab:	1:100.000 – 1:50.000

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Berichtspflichtige Fließ- und Standgewässerwasserkörper | rwseg_debb lwseg_debb (LUGV) | blau, im ArcGIS-Projekt LUGV-Gewässername sowie WK-ID Kurznummer, nicht berichtspflichtige Gewässer werden nur in begründeten Ausnahmefällen mit Namen bezeichnet (z.B. Vorranggewässer) |
| Kilometrierung | gewnet25_p.shp (LUGV) | maßstabsbezogen, i.d.R. hier nur die Kilometerangaben |
| Teileinzugsgebiete | ezg.shp – (LUGV) | im ArcGIS-Projekt |
| Grenze GEK | gek.shp – (LUGV) | im ArcGIS-Projekt |
| Grenzen WBV | wbv.shp – (LUGV) | im ArcGIS-Projekt |
| Verwaltungsgrenzen (Gemeinden, Kreise) | atkis_kreise.shp atkis_gemeinden.shp | im ArcGIS-Projekt |
| Basis TK 50 | DTK 50 (LGB) | Graukombination |

Soweit lokal abweichende Bezeichnungen für Gewässer geführt werden, sollten diese Namen tabellarisch im Text sowie ggf. in den Abschnittsblättern den offiziellen Bezeichnungen zugeordnet werden. Ziel ist, die Lesbarkeit und Handhabbarkeit der GEK auch für die örtlichen und regionalen Institutionen, insbesondere die WBV zu gewährleisten.

## 2-2	Naturräumliche Ausstattung

Karte

Maßstab:	1:50.000

Inhalt: Übersicht über Landnutzung und Naturraum

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| CIR-Biotopkartierung | fl_cir.shp fl_li.shp (LUGV) | cir01_12.avl cir01_12line.avl |

Weitere Darstellungen unter 2-5 Nutzungen mit Wirkung auf die Gewässer

Karte

Maßstab 	1:25.000

Inhalt: Biotope

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Biotopkartierung in Schutzgebieten | Bk_ffh_l.shp Bk_32_n_*.shp Bk_pep_*.shp | Legende steht bereit, muss noch eingestellt werden (Wünsch/Hönicke) |

Karte

Maßstab 	1:25.000

Inhalt: Lebensraumtypen

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Lebensraumtypen in Schutzgebieten | Bk_ffh_l.shp Bk_32_n_*.shp Bk_pep_*.shp | Legenden von FHNEE fehlen noch (Wünsch/Schmidt) |

Abb. im Text

Einzelthemen, Maßstab je nach Detaillierungsgrad

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| LÁWA-Typisierung der berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper | lwseg_debb.shp; rwseg_debb.shp | lwseg_typ.avl rwseg_typ.avl |
| Geologie | gk300.cov | Legende fertig, zeitnah ins GISACH (Hönicke) – Nachsendung an GEKs |
| Boden | 05buek300e.shp | 05buek300e.avl Siehe auch http://www.geo.brandenburg.de/boden |
| Naturräume | natraum_scholz.shp | Umrisse mit Namen des Naturraums/evtl. nur verbal |
| Historische Entwicklung | Vergleich mit Urmesstischblatt, Schmettausche Kartenblätter Siehe Anlage 2 | Ausschnitt evlt. als Abb. |

## 2-3	Schutzgebiete

Maßstab:	1:50.000

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| FFH-Gebiete | ffh.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Vogelschutzgebiete | spa.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Landschaftsschutzgebiete | lsg.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Naturschutzgebiete | nsg.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Geschützte Biotope für den engeren Gewässerbereich, > 0,5 ha |  | In 1:50.000? |
| Großschutzgebiete (Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturpark | nsg.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Wasserschutzgebiete | wsg.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Fischgewässer | parea_e_debb.shp | in ArcGIS-Projekt |
| Badestellen | bst_bb.shp | in ArcGIS-Projekt |
| ggf. weitere (z.B. sensible Fließgewässer) |  | in ArcGIS-Projekt |

Nährstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete (Anh. IV iv WRRL), (keine Darstellung in Karte, Legendenpunkt: flächendeckend für ganz Brandenburg)

Die Lage von Bodendenkmalen ist ausdrücklich nicht kartografisch darzustellen.

Die Darstellung der Schutzgebiete wird über das Standardprojekt vorgegeben.

Bei zu starker Überlagerung können großflächige, nicht im Detail relevante Schutzgebiete als Abb.  im Text dargestellt werden (z.B. LSG, Großschutzgebiete). In der Karte sollte dann auf die Abb. im Text verwiesen werden.

## 2-4	Hochwasserschutz

Ermittlung Hochwasserschutzinhalte gem. Anlage 11, gesonderte Karte nach Bedarf (nachrichtliche Übernahme) Aktualität bei zuständigem RX6 überprüfen

Maßstab: nach Bedarf

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Vorranggebiete Hochwasserschutz | usg_1_2_3_8v1_20080623.shp | usg_1_2_3_8v1_20080623.avl |
| Vorbehaltsgebiete – überschwemmungsgefährdete Gebiete | usg_1_2_3_8v1_20080623.shp | usg_1_2_3_8v1_20080623.avl |
| Sonstige relevante Objekte wenn vorhanden | LUGV, RX6 | frei |

## 2-5	Hydrologie, Wasserwirtschaft

Maßstab:	1:25.000

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Oberflächen- und Grundwasserpegel | LUGV, RX5 |  |
| Bauwerke (Stauanlagen, Schleusen, Wehre, Rückhaltebecken, Talsperren, Deiche, Verwallungen, Durchlässe, Sohlschwellen und -gleiten, Verrohrungen, Düker) | aus Begehung |  |
| Wasserentnahmen | Recherche AN |  |
| Wassereinleitungen | Recherche AN |  |
| Abwassereinleitungen, Misch- und Siedlungswassereinleitungen | komm_einleit.shp (LUGV) weitere aus Begehung |  |
| Wasserkraftanlagen | Recherche AN |  |
| Schöpfwerke (Anlagen und Flächen) | (LUGV) | im ArcGIS-Projekt |
| Brücken | aus Begehung |  |
| Sonstige Anlagen | aus Begehung |  |
| Altlasten | Recherche AN |  |
| Drainagen und -einmündungen | ?? Recherche AN |  |
| Gewässerunterhaltung (s.u.) | Recherche AN | i.d.R. Darstellung in Abschnittsblättern, im Einzelfall auch in Karte. Das Thema ist noch zu diskutieren. |
| Rückstau | Aus Begehung |  |

Die Legendensignaturen sind noch zu erarbeiten und zu diskutieren. Bei zu großer Informationsdichte ist die Karte ggf. zu teilen oder in einem Ausschnitt detaillierter darzustellen.

Weitere Inhalte siehe unter Nutzungen weiter unten.

## Quasinatürlicher Abfluss

Abb. im Text

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Modellierungsergebnisse ArcEGMO | arcegmo_fgw.shp (LUGV) | arcegmo_fgw.avl |
| Unterschreitungswahrscheinlichkeiten | arcegmo_owk.shp | arcegmo_owk.avl |

## Nutzungen mit Wirkungen auf die Gewässer

Inhalt: Flächennutzungen

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Landwirtschaftliche Nutzungsarten | cir (LUGV) | Acker Grünland extensives Grünland erneuerbare Energien Bewässerung Intensivkulturen (Obst, Wein) Darstellung in Karte 2-2 – nicht in dieser Aufgliederung |
| Forstflächen | cir (LUGV) | Laubwald Nadelwald Darstellung in Karte 2-2 – nicht in dieser Aufgliederung |

## Inhalt: Fischerei, Wasserstraße

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Häfen, Anleger, Schleusen | Recherche AN bzw. ATKIS | Darstellung in Karte 2-5 |
| Fischzuchtanlagen, Fischkäfige, Reusen | Recherche AN | Darstellung in Karte 2-5 |
| weitere | Recherche AN | Darstellung in Karte 2-5 |

## Inhalt: gewässerbezogener Tourismus

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Touristische Einrichtungen Schiffbare Gewässer (Bundeswasserstraße, Landeswasserstraße, Klasse) | gewnet25.shp ab Version 4.0 vorab: schiffbare_landesgew_v4.shp als Nachsendung | Karte oder Abb. in Text ArcGIS-Projekt |
| Wasserwanderrastplätze, touristische Einrichtungen am Gewässer | Recherche AN | Karte oder Abb. in Text |
| Angelgewässer | Recherche AN | Karte oder Abb. in Text |
| Sportbootverkehr | Recherche AN | Karte oder Abb. in Text |
| weitere | Recherche AN |  |

## Darstellung nach Bedarf, ggf. auch als Abb. im Text und im Zusammenhang mit der Darstellung der Aussagen des Wassersportentwicklungsplans, soweit relevant.

## 4-1	Typen und Kategorien

Abb. im Text

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Typeinstufung | lwseg_debb, rwseg_debb (LUGV) | *wseg_typ.avl |
| Kategorien | lwseg_debb, rwseg_debb (LUGV) | *wseg_cat.avl |

## 4-2	Ökologischer Zustand und Bewirtschaftungsziele - Ökologie

Maßstab:	1:100.000 bzw. bedarfsbezogen, oder als Abb. im Text

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Ökologischer Zustand | lwseg_debb, rwseg_debb (LUGV) | Fließgewässer: Fünf-Band für alle Qualitätskomponenten *wseg_eco_stat.avl/ *wseg_eco_pot.avl Seen: in der großen Karte nur der ökologische Zustand, die einzelnen QK als Abb. im Text oder als Balken/farbige Tabelle neben den See in die Karte |
| Bewirtschaftungsziele Ökologie | lwseg_debb, rwseg_debb, wbexempt (LUGV) | rwseg/lwseg_ex_eco.avl rwseg/lwseg_ex_eco_typ.avl |

## 4-3	Chemischer Zustand und Bewirtschaftungsziele Chemie

Maßstab:	Abb. im Text

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Chemischer Zustand 2009– neue EU-Richtlinie | lwseg_debb, rwseg_debb – [c_stat_psd] (LUGV) | lwseg_chemstat.avl, rwseg_chemstat.avl Banddarstellung in Fließrichtung links außen |
| Bewirtschaftungsziele 2015 - Chemie | lwseg_debb, rwseg_debb, wbexempt (LUGV) | rwseg/lwseg_ex_csw.avl rwseg/lwseg_ex_csw_typ.avl Banddarstellung in Fließrichtung rechts |

## 5-1	Gewässerstrukturkartierung – Gesamtklasse und ökologische Durchgängigkeit

Maßstab:	1:50.000

Die Ergebnisse der Gewässerbegehung sind hinsichtlich des Bestands der Bauwerke in Karte 2-5 darzustellen. Die Bewertung der Bauwerke erfolgt in den Karten 5-1 oder 5-3 sowie in 6-1.

Die Ergebnisse der Strukturgütekartierung wird in den Karten 5-1 bis 5-3 dargestellt.

Inhalt: Gesamtklasse in 7 Stufen nach dem LAWA-Vor-Ort-Verfahren

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Strukturgütekartierung | aus Kartierung, Datenbank | 1-Band-Gesamtdarstellung entsprechend Auswertung, 7-stufig strukturgueteklasse.avl |
| Bauwerke / Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit | Aus Begehung | Vorläufige Legende zur Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit. |

Die Darstellung der Durchgängigkeit der Bauwerke ist nach Durchgängig ja-nein, ztw. durchgängig bzw. selektiv durchgängig (Fische, bestimmte Arten oder Größen), Makrozoobenthos sowie Sediment) sowie ggf. Höhendifferenz OW-UW  zu unterscheiden. Die Unterteilung und Darstellung ist noch zu diskutieren und bleibt vorerst dem AN überlassen. Sie sollte jedoch soweit möglich im Bauwerksbogen dokumentiert sowie im Maßnahmenblatt dargestellt werden.

## 5-2	Gewässerstrukturkartierung - Einzelparameter

Maßstab:	1:25.000 und größer

Inhalt: Darstellung der Hauptbereiche in 7 Stufen nach dem LAWA-Vor-Ort-Verfahren

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Strukturgütekartierung | aus Kartierung, Datenbank | 5-Band-Darstellung der Hauptbereiche 7-stufig für die Bereiche Sohle, Ufer rechts, Ufer links, Land rechts, Land links 7-stufige Legende wie 5-1 |

## 5-3	Gewässerstrukturkartierung – Bewertung nach WRRL

Maßstab:	1:50.000

Inhalt: Gesamtbewertung der Strukturgüte nach WRRL-Methodik

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Strukturgütekartierung | aus Kartierung, Datenbank | 1-Band-Gesamtbewertung entsprechend WRRL 5-stufig |
| Bauwerke / Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit | Aus Begehung | Vorläufige Legende zur Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit. |

Bewertung der Fließgewässerstrukturgüte mit dem Brandenburgischen Vor-Ort-Verfahren (nach LAWA) in 7 Stufen und Zusammenfassung in die 5-stufige Bewertung der WRRL:

## 5-4	Hydrologischer Zustand

Maßstab:	1:50.000 -1:25.000

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Abflusszustandsklasse | ArcEgmo, eigene Bewertungen (siehe Anlage 7_1) | 1-Banddarstellung sowie Tabellarische Auflistung, zusammen mit Fließgeschwindigkeitszustandsklasse und Hydrologischer Zustandsklasse. Legende wie 5-3 |
| Fließgeschwindigkeiten | Fließgeschwindigkeitsmessungen (siehe Anlage 7_1) | Tabellarische Auflistung (im Anhang) der gemessenen Werte inkl. Ermittlung des 75-Perzentils, farbige Kennzeichnung der einzelnen gemessenen Fließgeschwindigkeiten, die dem guten ökologischen Zustand entsprechen, Legende wie in 5-3 |
| Fließgeschwindigkeitszustandsklasse | Fließgeschwindigkeitsmessungen, inkl. der Ergebnisse der FG-Messungen im Rahmen der Querprofilsaufnahmen (siehe Anlage 7_1) | 1-Band-Darstellung bezogen auf Fließgewässer-Planungsabschnitte, 5-stufige Legende wie Karte 5-3, zusammen mit Abfluss-Zustandsklasse und Hydrologischer Zustandsklasse. |
| Querprofilsaufnahmen | Querprofilsaufnahmen mit Abflussberechnungen, LUGV-Abflussmesswerte (siehe Anlage 7_1) | Tabelle bzw. Abb. im Text (s.u.) |
| Hydrologische Zustandsklasse | Berechnung nach Anlage 7-1 | 1-Band-Darstellung bezogen auf Fließgewässer-Planungsabschnitte, 5-stufige Legende wie Karte 5-3, zusammen mit Abfluss-Zustandsklasse und Fließgeschwindigkeitszustandsklasse. Darstellung in Fließrichtung rechts: Abfluss-Zustandsklasse in Fließrichtung mittig: Hydrologische Zustandsklasse in Fließrichtung links: Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse |

Darstellung der Querprofilsaufnahmen als Excel-Tabellen (im Anhang) bzw. als Abbildung im Text mit farbiger Einstufung der Werte in die Klassen nach den Entwicklungszielen zu den Fließgewässertypen. Zusätzliche Darstellung der Erreichung der Klassengrenze  der mittleren Geschwindigkeiten der Gerinnelotrechten im Stromstrich als ovale Umrandung/Hervorhebung in der entsprechenden Farbgebung der erreichten Klasse.

Beispiel für die Darstellung der gemessenen Fließgeschwindigkeiten im Querprofil:

Beispiel für die Darstellung der gemessenen Fließgeschwindigkeiten im Querprofil mit farbiger Hervorhebung der Gerinnelotechten in der Farbe der ermittelten Klasse:

| Name : MP02b (Abschnitt 1) - Nieplitz 5848_152 - östlich B2 (St. 36931) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 07.07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bearbeiter: | Gottelt, Renner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstand : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibungen: | gestreckter Verlauf, beidseitig Erlen am Ufer; Grünland und Acker angrenzend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GPS 4561993/5777347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Foto 88-90, WSP_Nr. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez. | T0 | V0 | T1 | V1 | T2 | V2 | T3 | V3 | T4 | V4 | T5 | V5 | T6 | V6 | T7 | V7 | T8 | V8 | T9 | V9 |
| Messpunkt | Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Abstand vom linken Ufer |  |  | 0 |  | 0,48 |  | 0,96 |  | 1,44 |  | 1,92 |  | 2,4 |  | 2,88 |  | 3,36 |  | 3,9 |  |  |
| Tiefe (Ti) / Geschwindigkeit (Vi) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  |  | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,13 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 0,26 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berechnungsergebnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LamellenDurchfluss | Qi | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  |
| LamellenBreite | Bi | 0 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,54 |  |  |  |
| LamellenFläche | Ai | 0 |  | 0,04 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,11 |  | 0,08 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,07 |  |  |  |
| Lamellentiefe | Ti,max,rechts | 0 |  | 0,16 |  | 0,26 |  | 0,24 |  | 0,2 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0 |  |  |  |
| Lamellenumfang | Ui | 0 |  | 0,51 |  | 0,49 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,48 |  | 0,6 |  |  |  |
| GesammtDurchfluss | Q | 0,1 | m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GesammtWSPBreite | Bwsp | 3,9 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchflossener Querschn | A | 0,73 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittlere geschwkt. | vm | 0,14 | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TiefsterPunkt | Tmax | 0,26 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umfang | U | 4,01 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulischer Radius | R | 0,18 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Beispiel für die wasserkörperbezogene tabellarische Darstellung der Ergebnisse

| Wasserkörper | LAWA-Typ | Pegelbezogene Abfluss-zustandsklasse (1) | Bewertungs-kriterium Fließgeschwindig-keitzustandsklasse (2) | Mittlere hydro-logische Zustandsklasse (1)+(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuthe (DE584_41) | 15 | 4 | 5 | 5 |
| Nuthe (DE584_42) | 11 | 3 | 2 | 3 |
| Steinerfließ (DE5842_137) | 11 | 3 | 2 | 3 |
| Bochower Graben (DE58412_397) | 14 | 2 | 5 | 4 |
| Markendorfer Graben (DE58414_398) | 14 | 1 | 5 | 3 |
| Grönaer Graben (DE58416_399) | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Stadtnuthe (DE58418_400) | 11 | 3 | 1 | 2 |
| Jänickendorfer Graben (DE58422_401) | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Jänickendorfer Schleusengraben (DE58424_402) | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Illichengraben (DE58452_409) | 0 | - | 3 | 3 |
| Gröbener Fließ (DE58492_421) | 0 | - | 5 | 5 |
| Gröbener Fließ (DE58492_423) | 0 | - | 5 | 5 |
| Königsgraben Tremsdorf (DE58494_424) | 0 | - | 5 | 5 |
| Berliner Graben (DE58496_425) | 0 | - | 5 | 5 |
| Rehgraben (DE58498_426) | 0 | - | 5 | 5 |
| Rohrbecker Graben (DE584112_851) | 11 | 2 | 5 | 4 |
| Kolzenburger Graben (DE584242_852) | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Schafgraben (DE584942_874) | 0 | - | 5 | 5 |
| Schafgraben (DE584942_876) | 0 | - | 5 | 5 |
| Sputendorfer Graben (DE584962_877) | 0 | - | 5 | 5 |
| Torfgraben Saarmund (DE584972_878) | 0 | - | 5 | 5 |
| Stöcker (DE584974_879) | 19 | - | 5 | 5 |
| Hirtengraben (DE584992_880) | 19 | - | 5 | 5 |

Beispiel für die übersichtsweise grafische Darstellung der Gesamtbewertung der HZK

## Überprüfung der Typzuweisungen

Beispiel für die Überprüfung der Typzuweisung nach LAWA (Farbgebung an bundesweite Vorgaben anpassen):

## 5-5	Seenuferbewertung

Maßstab: je nach Bedarf

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Strukturgütekartierung | aus Kartierung | 1-Band-Gesamtbewertung entsprechend WRRL 5-stufig |

Die Darstellung der Gesamtklasse der Seen sollte ggf. zusammen mit der Gesamtbewertung der Fließgewässerstrukturgüte (5-3) erfolgen. Soweit nur einzelnen, nicht zusammenhängende Seen bzw. nicht in das Fließgewässernetz eingebundene Seen vorliegen, kann die Darstellung mit Abb. im Text erfolgen.

Beispiel für die Bewertung nach dem Seeuferbewertungsverfahren :

6-1	Defizite

Defizite werden auf Grundlage der im Rahmen des Leistungsumfangs vorgenommenen Bewertungen möglichst nach den Qualitätskomponenten differenziert dargestellt. Dabei sind folgende Inhalte (soweit vorliegend) darzustellen:

- Biologische Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Makrophyten, Phytobenthos, Phytoplankton und Fische)

- Wasserhaushalt (Abfluss- und Abflussdynamik: Hydrologische Zustandsklasse, Abflusszustandsklasse, Fließgeschwindigkeitszustandsklasse; Verbindung zu Grundwasserkörpern)

- Hydromorphologische Qualitätskomponente (Strukturgüte, Durchgängigkeit)

- Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (allg., TN, TP, O2, T, BSB5, Cl)

- Spezifische chemische Qualitätskomponenten

- Chemie

- Ggf. auch auf Natura 2000 bezogene vorliegende Bewertungsergebnisse, soweit relevant und vorliegend

Maßstab:	1:25.000 – 1:50.000??

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Defizite, unterteilt nach Themen | siehe Anlage 6 | (Bänder-)Darstellung bezogen auf Planungsabschnitte, 5-stufig Bezeichnung siehe Tabelle Defizite Siehe Abschnittsblatt |

Beispielhafte Legende (hier Bewertung, Darstellung übertragbar auf Defizitdarstellung)

Beispielhafte Banddarstellung Gesamtklassen Hydromorphologie und Strukturgüte

Beispielhafte Legende Banddarstellung Gesamtklassen Hydromorphologie und Strukturgüte (hier Bewertung, Darstellung übertragbar auf Defizitdarstellung)

Beispielhafte Darstellung biologischer Defizite

Beispielhafte Darstellung biologischer Defizite (Fische)

Beispiel Legende (hier Bewertung,  Darstellung übertragbar auf Defizite)

Beispielhafte Darstellung der Defizite für die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten:

Beispielhafte tabellarische Darstellung der Defizite für die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten :

| Messstelle | NU-0100 Nuthe bei Saarmund (Typ 15g) |
| --- | --- |
| Jahr/Parameter | TP | TN | Cl | BSB5 | O2 | T | T | Bemerkungen |
| Imperativgrenzwert im Jahresmittel | 0,08 mg/l | < 2,185 mg/l | < 42 mg/l | < 4,7 mg/l | > 5 mg/l | (9°C) | < 22 °C absolut |  |
| 2005 | 0,109 | 1,43 | u | 2,64 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 1 Monat | 11,5 |  |  |
| 2006 | 0,144 | 1,75 | u | 2,89 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 3 Monate | 12 |  |  |
| 2007 | 0,128 | 1.46 | 64,9 | 2,96 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 3 Monate | 11,4 | Überschreitung von 22 °C in 1 Monat |  |
| 2008 | 0,161 | 1,6 | 62,4 | 3,34 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 4 Monate | 11,3 |  |  |
| 2009 | 0,111 | 1,5 | 66,8 | 2,75 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 3 Monate | 11,8 |  |  |
| 2010 | 0,112 | 1,548 | 65,33 | 2,4 | Unterschreitung 5mg/l O2 für 2 Monate | 11 | Überschreitung von 22 °C in 1 Monat |  |
| Arithmetisches Mittel von mind. 6 Jahren | 0,13 | 1,55 | (64,8) | 2,83 | Unterschreitung 5mg/l O2 im Sommer | 11,5 | einzeln Überschreitung von 22 °C |  |

Beispielhafte tabellarische Darstellung der Defizite für die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten

| NU_0070 |  |
| --- | --- |
| Parameter | Defizit |
| Ammonium | +1 |
| Nitrit | 0 |
| Nitrat | +1 |
| N_gesamt | 0 |
| Ortho-Phosphat | 0 |
| P_gesamt | -1 |
| O2 | +1 |
| BSB5 | 0 |
| Chlorid | U |
| Sulfat | U |

Beispielhafte tabellarische Darstellung der Defizite für einzelne Abschnitte :

Beispielhafte Darstellung der Bewertung und der Defizite von Seen: :

6-2	 Belastungen

Darstellung als Karte,

Maßstab:	1:25.000 – 50.000??

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Belastungen, ggf. unterteilt nach Themen | siehe Anlage 7 | Bezugnahme auf pressure type code Bezugnahme auf WK/Abschnitt, Bezugnahme auf Defizit und Qualitätskomponente. Ggf. Bezug auf Zeithorizont (tabellarisch)Darstellung nur der signifikanten Belastungen. Beispielhafte Legende: |
| Gemeldete Belastungen | Bewirtschaftungsplan | Quelle kenntlich machen |

Die Darstellung muss noch diskutiert werden. Sie sollte auf jeden Fall im Abschnittsblatt erfolgen, bzw. in Karte mit ergänzendem Textfeld. Evtl zusammen mit der Defizitdarstellung, dann jedoch deutlich als Belastungen gekennzeichnet.

6-3	Handlungsziele

Die Entwicklungs- und Handlungsziele sind hinsichtlich der WRRL als auch bezüglich von NATURA-2000 darzustellen, soweit letztere vorhanden sind.

Die typbezogenen Entwicklungsziele werden WK- und ggf. Abschnittsbezogen dargestellt (in der Regel Text).

Handlungsziele sollten nach den Kategorien Erhalt, Entwicklung und Sanierung differenziert werden, ggf. auch Varianten. Bezugnahme auf Defizite und betroffene Qualitätskomponenten (ggf. tabellarisch)

Maßstab:	1:25.000 ??

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Handlungsziele | siehe Anlage 6 | abschnittsbezogen, ggf. als Text-/Tabellenfelder in der Karte 7-1 |

Bsp. für die Ermittlung eines Entwicklungskorridors

Quelle: Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen Ausbau und Unterhaltung, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Entwicklungskorridor, Bsp. zwischen Klein Beuthen und Groß Beuthen

7-1 Maßnahmen und Prioritäten sowie ggf.

7-2 Maßnahmenkombinationen

7-3 Anforderungen an die Gewässerunterhaltung

Die Einzelmaßnahmen sind den entsprechenden LAWA-Maßnahmentypen zuzuordnen (siehe auch Beschreibung zur GEK-Datenbank in Anlage 2_1) und entsprechend für jeden Gewässer-Planungsabschnitt darzustellen. Unterscheidung nach Erhalt, Entwicklung und Sanierung.

Maßstab:	1:25.000 und größer??

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Maßnahmen | siehe Anlage 8 in Verbindung mit der GEK-Datenbank, Tabellen FWK- und SWK-Maßnahmen (Anlage 2_1) | Vorgaben nach Anlage 2_1 . Darstellung bezogen auf Planungsabschnitte, ggf. Punktdarstellung, Ergänzung durch Textfelder in der Karte, Darstellung auch in Maßnahme- und Abschnittsblättern sowie Maßnahmendatenbank, farbliche Kennzeichnung von Maßnahmegruppen und Bezugnahme auf Nummerierung Datenbank |
| Maßnahmenprioritäten |  | 3-stufig über Größe der Symbole („unabdingbar“ = groß, „hoch“ = mittel „mäßig“ = klein) |

Entwicklungsbeschränkungen

Maßstab:	 ??

Inhalt:

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Entwicklungsbeschränkungen | siehe Anlage 7 vgl. auch Raumverfügbarkeitsnalyse (LUGV) | Ggf. zusammen mit 10-1 oder 7-1, keine eigene Karte, Darstellung auch im Abschnittsblatt 10_3 |

10-1	Zielerreichungsprognose und Bewirtschaftungsziele

Maßstab:	1:25.000

Inhalt:  abschnittsbezogene Darstellung

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Zielerreichung | siehe Anlage 7 in Verbindung mit der GEK-Datenbank, Tabellen FWK-Wirkung und FWK-HMWB (Anlage 2_1) | 3-Band für prognostizierte Struktur- und Hydrologische Güteklasse bis 2015, 2021 und 2027 |

Inhalt:  wasserkörperbezogene Darstellung

Maßstab:	1:100.000

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Zielerreichung | Siehe Oben | die WK-bezogene prognostizierte langfristige Entwicklungsbeschränkung |

Die Wasserkörperbezogene Darstellung kann ggf. auch im Text erfolgen, und soll insbesondere die Änderungsvorschläge ggü. dem Bewirtschaftungsplan darstellen.

Inhalt:  wasserkörperbezogene Darstellung

Maßstab:	1:100.000

| Thema | Datenquelle | Darstellung |
| --- | --- | --- |
| Bewirtschaftungsziele | Siehe Oben | WK-bezogenes Bewirtschaftungsziel |

Die Wasserkörperbezogene Darstellung kann ggf. auch im Text erfolgen, und soll insbesondere die Änderungsvorschläge ggü. dem Bewirtschaftungsplan darstellen.